## Slide 1: 機器人端連線程式

## Slide 2
Step1:下方圖片為機器人Linux桌面畫面，要建立機器人Socket程式前，首先於機器人Linux桌面中按下「Windows」鍵。

## Slide 3
Step2:接著可看到Linux的工具列如下圖所示，接著點選下圖紅框處之圖示，呼叫Terminal視窗。

## Slide 4
Step3:點選完Terminal圖示，即可看到Terminal視窗如下圖紅框所示。

## Slide 5
Step4:接著按下「Ctrl+Shift+T」鍵，呼叫出另一個新的Terminal視窗如下圖紅框所示。

## Slide 6
Step5:接著輸入「roscd fuzzy/src」，將Terminal所在之資料夾路徑移至fuzzy之package中之src資料夾下，如下圖紅框所示。

## Slide 7
Step6:輸入完後便可看到現在的資料夾路徑進入至fuzzy的package內的src資料夾下，如下圖紅框所示。

## Slide 8
Step7:接著創建一個名為「client」的python檔以撰寫Socket程式碼，於Terminal中輸入「nano client.py」，如下圖紅框所示。

## Slide 9
Step8:創建後，可看到一個名為client的python檔，如下圖紅框所示。

## Slide 10
Step9:接著將機器人Socket程式碼貼上，可得如下圖所示。

## Slide 11
Step10:接著按下「Ctrl+O」，便可看到Terminal顯示是否儲存，並按下「Enter」鍵便能成功儲存。

## Slide 12
Step11:按下「Enter」鍵後便可看到下圖。

## Slide 13
Step12:接著要離開編輯模式，按下「Ctrl+X」鍵，便能離開文件編輯模式，如下圖所示。

## Slide 14
Step13:若要執行client.py程式的話，要先執行雲端伺服器(server端)的程式檔，執行雲端伺服器之程式檔後，在機器人之Terminal中輸入「rosrun fuzzy client.py」，並按下「Enter」鍵即可成功執行。

## Slide 15
將numpy定義為np
匯入時間模組
匯入socket模組
匯入rospy模組
讀取里程計資訊
讀取線速度角速度

## Slide 16
建立客戶端(遠端)
將電腦端的ip輸入，
後面”1234”為port連接阜，必須與電腦端相同
初始化線速度，較速度，x，y位置座標

## Slide 17
讀取機器人ros中的topic訊息(msg格式)
讀取機器人y座標
讀取機器人線速度
讀取機器人角速度
讀取機器人x座標

## Slide 18
建立發送控制訊號之函數
定義全域變數
開始時間
獲取里程計資訊
將訊號由’set_velocity’這個topic發送給機器人，queue_size為發送訊息之大小

## Slide 19
持續進行以下動作，若機器人沒有被ctr+c停止
將位置，速度訊息整理為字串
進行編碼
接收要發送給’set_velocity’之控制訊號
進行解碼

## Slide 20
發送線速度，角速度給機器人

## Slide 21
若按下ctr+c則停止socket連接，以及將線速度角速度設為0，使機器人停止

## Slide 22
當.py文件被直接運行時，if __name__ == ‘__main__’之下的代碼將被運行；當.py文件以模塊形式被導入時，if __name__ == ‘__main__’之下的代碼將不被運行